## Slide 1
Transition et patrimoine
Réduire nos besoins / nos consommations en alliant sobriété et efficacité
Décarboner & Migrer vers du vert

## Slide 2
Bilan carbone

## Slide 3
Chart: Consommations en KWh/m² par site (Electricité et Gaz)
| KWhe/m² | KWhg/m²
BXL- LEW | 92.3414 | 197
BXL- St G | 25.8597 | 56.2177
LLN | 59.9122 | 120.0252
MONS | 32.0457 | 147.474
TOURNAI | 28.4217 | 71.1485
27 KWhe/m2 Tertiaire
40 KWhth/m2 Objectif
Quelle norme énergétique atteindre ?
3

## Slide 4
Travaux de rénovations lourdes– Tour de Serres
4

## Slide 5
Travaux de rénovations lourdes– Tour de Serres
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022
Conso Mwh | 1521 | 1549 | 1523 | 380
Conso norm Mwh | 1502 | 1654 | 1676 | 454
Colonne1
- 71%
( base = année )
5

## Slide 6
Travaux de rénovations lourdes – Halles CV08
Chart: 
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2022-2023
Conso Mwh | 1385 | 1227 | 1206 | 512
Conso norm Mwh | 1423 | 1379 | 1418 | 573
Colonne1
- 59%
( base = hiver )
6

## Slide 7
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 8
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 9
Auteur du projet a eu toute liberté
Biomasse choisie car une partie de la ressource à proximité
Géothermie pas démontrée (mais peut-être existante)

## Slide 10
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 11
45 GWh de chaleur (~100% chaleur de la centrale)
  Décroissance attendue de 2% par an
25 GWh électricité (~50% élec centrale)
  PPA pour site de Woluwé

## Slide 12
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 13
Certificats verts permettent la réalisation du projet
Business plan et comptes sont confidentiels (procédure marché public)

## Slide 14
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 15
Manquement : UCLouvain garde éléments de chaufferie (panne et maintenances programmées)
Excédent : Vente par Idex sans intervention de l’UCLouvain

## Slide 16
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 18
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 19
Collaboration UClouvain / Idex GBES pour 20 ans (+5 optionnels)
But explicite de l’UCLouvain à se passer de combustion

## Slide 20
choix du projet et alternatives possibles
besoins propres de l'UCL en chaleur et en électricité
poids des certificats verts dans le choix de la solution
utilisation de l'excédent / approvisionnement en cas de manquement
rendement énergétique et pertinence de la solution choisie
perspectives d'extension/de transition
ouverture vers le public : réseau de chaleur et communauté d'énergie

## Slide 21
Ouverture vers le public :
  Décret Wallon: https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2020/10/15/2020204339
  Arrêté d’exécution : https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2022/07/07/2022033704
  Infos détaillées: https://energie.wallonie.be/home/energies-vertes/reseau-de-chaleur/organisation-du-marche-de-l-energie-thermique-et-des-reseaux-d-energie-thermique-en-wallonie.html
Communauté d’énergie :
  Très peu en Wallonie, réglementairement compliqué et pas rentable.

## Slide 22: La filière biomasse et son usage énergétique
Assemblée citoyenne – Projet cogénération MSG
Jérémie Geelen – Market Intelligence Director – Bioenergy Europe

## Slide 23: Au programme
Contexte général de la bioénergie et son importance dans le mix énergétique
Impact climatique de la bioénergie, quid des émissions?
Classification de la matière première concernée par le projet et quantification

## Slide 24: Au programme
Contexte général de la bioénergie et son importance dans le mix énergétique
Impact climatique de la bioénergie, quid des émissions?
Classification de la matière première concernée par le projet et quantification

## Slide 25: Contexte général
Bioénergie : énergie produite à partir de matière organique d’origine biologique (appelée biomasse)
Grande variabilité et usages multiples!
Bois de chauffage
Résidus de transformation
Résidus agricoles
Cultures énergétiques
Déchets organiques municipaux
Bois de récupération
Bois de démolition
Déchets organiques industriels

## Slide 26: Flux biomasse boisée en belgique

## Slide 27: Contexte général – les usages
Chauffage domestique
Chaleur industrielle (haute T°)
Réseau de chaleur
Turbines à vapeur
Biodiesel
Bioéthanol
SAF (fuel d’aviation)
Fuels maritimes
COGENERATION

## Slide 28: Contexte général – quantification EU
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Consommation de bioénergie dans l'UE | 59391.479 | 60310.71 | 62877.442 | 70391.673 | 73457.768 | 81148.481 | 87328.336 | 95081.25 | 102254.378 | 107026.609 | 117853.854 | 114512.407 | 125216.514 | 127358.693 | 124194.539 | 127765.038 | 129195.341 | 132776.508 | 133663.301 | 136918.707 | 140330.183 | 150298.458 | 145852.744 | 143174.161 | 143036.82
Consommation d'énergie renouvelable dans l'UE | 96499.863 | 99779.183 | 98042.052 | 106553.738 | 112709.61 | 120032.235 | 128051.376 | 138124.651 | 148818.531 | 155914.13 | 173476.478 | 170584.559 | 188593.877 | 198011.412 | 198367.593 | 204142.831 | 207894.758 | 215730.912 | 222477.01 | 229669.385 | 239723.979 | 251466.671 | 248783.143 | 260692.345 | 269911.597
Chart: 
| Bioénergie | Autre renouvelable (Solaire, éolien, géothermie, etc)
2024 | 143036.82 | 126874.777
x2,8
x2,4
Source: Eurostat
Notes: Mix énergétique européen : 75% fossile et 25% RES  Bioenergy environ 12% du mix énergétique total européen

## Slide 29: Contexte général – quantification Belge
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Consommation de bioénergie en Belgique | 595.402 | 663.614 | 677.056 | 838.676 | 929.141 | 1115.528 | 1317.986 | 1524.025 | 1843.116 | 2118.104 | 2748.559 | 2632.575 | 2948.197 | 3027.295 | 2809.708 | 3024.457 | 3149.857 | 3184.878 | 3218.775 | 2998.755 | 3206.932 | 3327.689 | 3338.934 | 3156.399 | 3080.999
Consommation d'énergie renouvelable en Belgique | 638.019 | 703.707 | 711.598 | 867.297 | 965.76 | 1155.796 | 1364.67 | 1590.688 | 1910.169 | 2268.201 | 2969.459 | 2976.635 | 3391.583 | 3608.117 | 3452.008 | 3727.074 | 3971.301 | 4117.702 | 4231.6 | 4373.578 | 4928.258 | 5123.182 | 5301.753 | 5492.189 | 5384.925
Chart: 
| Bioénergie | Autre renouvelable (Solaire, éolien, géothermie, etc)
2024 | 3080.999 | 2303.926
Source: Eurostat
X7,4
X4,2
Notes: Mix énergétique belge : 85,7% fossile et 14,3% renouvelable

## Slide 30: Contexte général – place du renouvelable
Chart: Pourcentage de renouvelables dans le mix énergétique
| SE | FI | DK | LV | AT | EE | PT | LT | HR | ES | RO | EL | EU27 | SI | FR | BG | DE | CY | NL | IT | CZ | HU | SK | PL | MT | IE | LU | BE
 | 0.62846 | 0.521 | 0.46461 | 0.45535 | 0.42951 | 0.42232 | 0.36319 | 0.35408 | 0.26708 | 0.25417 | 0.25378 | 0.25364 | 0.25242 | 0.25001 | 0.23229 | 0.2321 | 0.22474 | 0.20844 | 0.2018 | 0.19385 | 0.1921 | 0.18263 | 0.18092 | 0.1777 | 0.1721 | 0.16064 | 0.14742 | 0.14336
14,3%
25%
Source: Eurostat

## Slide 31: Au programme
Contexte général de la bioénergie et son importance dans le mix énergétique
Impact climatique de la bioénergie, quid des émissions?
Classification de la matière première concernée par le projet et quantification

## Slide 32: Les émissions de GES associées à la bioénergie
… alors pourquoi la bioénergie est-elle considérée comme neutre en carbone, et comptabilisée comme énergie renouvelable?
« Bruler du bois, ça émet du CO2 ! »

## Slide 33: Les émissions de GES associées à la bioénergie
Carbone biogénique VS carbone fossile

## Slide 34: Les émissions de GES associées à la bioénergie
Carbone biogénique VS carbone fossile
Carbone atmosphérique
Carbone fossile
Carbone atmosphérique
Biosphère

## Slide 35: Les émissions de GES associées à la bioénergie
Le principe central GIEC (2006/2019)
Le CO2 biogénique émis lors de la combustion de biomasse n'est pas comptabilisé dans le secteur Énergie. Il est pris en compte dans le secteur UTCATF (LULUCF).
Chaque prélèvement de biomasse (récolte) est considérée comme une émission dans le secteur UTCATF et est donc pris en compte dans les bilans annuels des pays
Notes: Source: Guidelines IPCC for national GHG inventories

## Slide 36: Et le critère renouvelable?
La bioénergie est explicitement intégrée dans la stratégie climatique européenne via la RED (Renewable Energy Directive)
L’usage de la bioénergie identifié comme indispensable pour atteindre les objectifs d’énergie renouvelable par plusieurs institutions
Les prélèvements de biomasse s’accompagne presque toujours (obligation légale) d’un reboisement ou replantage  Absorption de CO2 continue

## Slide 37: Au programme
Contexte général de la bioénergie et son importance dans le mix énergétique
Impact climatique de la bioénergie, quid des émissions?
Classification de la matière première concernée par le projet et quantification

## Slide 38: Le « bois déchet » et ses différents types
Bois déchet : tout matériau à base de bois dont le détenteur se défait après usage ou qui résulte d’une transformation (sous-produit)
Catégorie | Définition | Exemples concrets | Usage énergétique?
Bois A | Bois naturel et non traité | Chute de production de l’industrie du bois (sciures, copeaux), palettes, rémanents forestiers | Autorisé – Pas de traitement spécifique des fumées requis
Bois B | Bois traité en surface, sans halogènes ni métaux lourds au-delà des seuils autorisés | Vieux meubles, châssis, emballages, palettes peintes, bois de démolition | Autorisé – Traitement des fumées renforcé
Bois C | Bois contaminé aux additifs dangereux (ex: Créosote) | Billes de chemin de fer, poteaux d’éclairage public | Interdit – Déchet dangereux

## Slide 39: Quelles routes pour le bois B?
1. Réemploi direct
2. Réparation / Remise en état
3. Recyclage matière
(OSB, MDF, papier recyclé…)
4. Valorisation énergétique
← Position du Bois B en fin de vie
5. Mise en décharge
(à éviter)
Le Bois B traité (peintures, colles) ne peut pas être recyclé en matière sans décontamination préalable lourde  les contaminants migreraient vers les nouveaux produits (panneaux OSB/MDF).
La valorisation énergétique avec traitement adapté des fumées est donc le stade terminal optimal de la cascade pour cette fraction.

## Slide 40: Circuit d’approvisionnement type
1
Collecte
Opérateurs agréés dans un rayon <150–200 km
2
Tri & Contrôle
Séparation Bois C, aimantation, criblage
3
Broyage
Plaquettes ou granulés de taille normalisée
4
Contrôle qualité
Analyses : métaux lourds, chlore, humidité
5
Livraison
Par camion ou convoyeur selon configuration du site
Les conditions du permis d'environnement et la réglementation sur les déchets imposent la traçabilité des approvisionnements! (AGW)
Notes: Étape 1 : des opérateurs agréés collectent le bois dans un rayon économiquement raisonnable de moins de 150 à 200 km, ce qui garantit un approvisionnement local.
Étape 2 : le bois est trié pour éliminer le Bois C dangereux, dé-ferrailler les métaux et cribler les impuretés.
Étape 3 : le bois est broyé en plaquettes ou granulés aux dimensions normalisées.
Étape 4 : des analyses chimiques (métaux lourds, chlore, humidité) valident la qualité du lot avant expédition.
Étape 5 : livraison sur site.

## Slide 41: Quelle quantité et quelle provenance pour MSG?
Consommation annuelle envisagée = 55.000 tonnes/an
Origine | Distance | Quantité prévue (tonnes/an) | Proportion
BEP | 30,5 km | 7.000 | 13%
Intradel | 91,3 km | 15.000 | 27%
inBW | 0 km | 15.000 | 27%
Autres | <200 km | 18.000 | 33%
67% provenant de centre de tri et traitement de déchets
Soret (Nivelles)
Renewi
RVD (Nord de la France/Allemagne)
Notes: Acheminement par route uniquement

## Slide 42: Mise en perspective – potentiel en Belgique?
Source: Eurostat
Chart: 
| 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022
Quantité de bois déchet non dangereux produite en Belgique (tonnes) | 1798672 | 1721002 | 1530924 | 2729827 | 2850516 | 3280248 | 3623422 | 3882374 | 4053158 | 2486693
Quantité de bois déchet non dangereux traitée en Belgique (tonnes) | 989440 | 440232 | 564543 | 1623547 | 1449848 | 1255340 | 1656923 | 1529109 | 831746 | 1721102
Enormes volumes générés par rapport aux besoin du projet
Chart: 
| Mise en décharge | Incinération sans valorisation énergétique | Valorisation énergétique | Recyclage
2022 | 3569 | 70930 | 644825 | 1001778
Notes: Mettre en perspective avec l’énorme quantité de déchet de bois produit en Belgique (près de 2,5 million de tonnes aux dernières données)
Majorité du traitement passe par du recyclage actuellement pour l’industrie des panneaux
Enorme difference entre généré et traité, expliqué par plusieurs facteurs notamment les flux transfrontaliers (échanges avec les pays limitrophes) et la notion de “sortie du statut de déchet”  AGW 28 Fevrier 2019 qui explique la procédure de sortie du statut de déchet, donc demande possible par un exploitant qui valorise ou recycle,  grosse difference entre la stat produite qui est collectée auprès des générateurs de déchets (entreprise, artisan, adiminstrations, ménages) et la stat sur le traitement qui est collectée auprès des installations agrees avec un permis d’environnement pour traiter les déchets.

## Slide 43: Merci pour votre attention, des questions?

## Slide 44: Centrale de cogénération à la biomasse de bois B Mont-Saint-Guibert
Description
Fonctionnement
Formation des polluants atmosphériques
Moyen de réduction des polluants
Permis - valeur d’émissions et d’immissions
Moyens de contrôle
Constats et points de vigilance
Présentation basée sur les informations contenues dans les textes du permis unique et de l’étude d’incidence associée
Louvain-La-Neuve, le 15 mai 2026
Wladyslaw Lokietek

## Slide 45
Projet de la centrale de cogénération :
localisation sur le site de l’ancienne sablière de Mont-Saint-Guibert

## Slide 46
Centre de tri in-BW existant
Future centrale biomasse

## Slide 47
Centre de tri in-BW existant
Future centrale biomasse

## Slide 49
2.308 m³
± 231 t
± 1,4 jours
1.344 m³
± 269 t
± 1,7 jours
1.344 m³
± 296 t
± 1,9 jours
538 m³
± 108 t
± 0,7 jour

## Slide 50
Broyage
Criblage
Alimentation
Cheminée après filtre dépoussiérage
Hauteur initiale de de la cheminée du broyage bois: 10 m
Elle a été augmentée à 20 m après le recours

## Slide 51
Illustration broyeur déchets de bois
Capacité: 35 t/h
Taille des particules de bois:
A l’entrée: max 300 mm
Après broyage:
  0-100 mm ou
  0-63 mm

## Slide 52
Illustration crible à disque pour bois
Le bois est criblé après broyage et les particules de taille supérieure à 63 ou 100 mm sont renvoyées vers le broyeur
Métaux ferreux: un aimant attire les particules métalliques sur la bande qui les éjecte du circuit.
Métaux non ferreux: séparation par induction d’un champ magnétique

## Slide 53
Illustration et principe du filtre à manches
Système centralisé pour aspirer les poussières dans le bâtiment du broyeur, le bâtiment crible et au-dessus du séparateur de métaux.
Ce système est composé d’un ventilateur et d’un filtre cyclonique et à manches (Débit d’air extrait : 30.000 m³/h). Les poussières sont récupérées en partie basse du filtre et injectées directement sur le convoyeur d’alimentation du silo de stockage de 4000m³.
Le système de filtration permet de garantir une efficacité de filtration de 5 mg/Nm³ de poussière en sortie du ventilateur. Ce résidu est rejeté dans l’atmosphère par une cheminée avec rejet vertical d'environ 10m de hauteur.
La hauteur de la cheminée est passée à 30m après recours.
Dépoussiérage de l’installation de traitement du bois

## Slide 54
Afin de faire fonctionner la centrale 24h/24 et 7j/7, un silo de stockage dynamique est prévu pour un stockage de 4 à 5j, soit un volume de 4000m³ (diamètre intérieur d’environ 22m)
Illustration silo de stockage

## Slide 55
Echantillonnage du bois après broyage
« Des échantillons de bois seront régulièrement prélevés à l'entrée de la trémie, à chaque livraison et une analyse de la teneur en humidité (exprimée en %) sera réalisée sur site.
Mensuellement, les échantillons prélevés durant le mois concerné seront mélangés et homogénéisés ;
Le mélange réalisé sera envoyé dans un laboratoire afin de déterminer le PCI et les éléments constitutifs des déchets de bois B, tels que renseignés dans le tableau ci-avant.
L'exploitant communiquera annuellement, sur demande du Comité d'accompagnement, tel que défini au titre 11 des conditions particulières, le gisement attendu des disponibilités de bois entrant »

## Slide 60: Principaux polluants générés par la centrale
Inhérents à la combustion du bois (Bois A ou B)
Poussières (PM10,PM5,PM2,5): Imbrulés solides, cendres (matière minérale)
NOx (NO et NO2): oxydation de l’azote (N) présent dans l’air ambiant à haute température
CO: Combustion incomplète: manque global ou local (mélange non-homogène)d’oxygène
COV (composés organiques volatils): Combustion incomplète de matériaux carbonés – principal composé: benzène
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques): Combustion incomplète et pyrolise de matière organique à haute température - Indicateur principal benzo(a)pyrène
Plus spécifiques au bois B (présence de S, Cl, métaux lourds)
SO2, HCl: Réaction des molécules de souffre et chlore (très peu présents dans le bois A)
Dioxines, furanes: formés lors de combustions incomplètes (déchets, bois, incendies) en présence de chlore ou de brome
métaux lourds: présents en petite quantité dans le bois B

## Slide 61
10 µ
2,5 µ
Taille des particules de poussière
PM10: Particules dont la taille maximale est inférieur ou égale à 10 µm
PM 2,5: Particules dont la taille maximale est inférieur ou égale à 2,5 µm
PM 0,1: Particules dont la taille maximale est inférieur ou égale à 0,1 µm

## Slide 62
C + -> + chaleur
Bois
C~ 51 %
O~ 43 %
H~ 6 %
N~ 0,3%
Cl~ 0,01%
Air ambiant
O2~ 21 %
N~ 78 %
Ar~ 0,9 %

## Slide 63
CO
NOx
SOx
COV
HAP
Combustion complète

## Slide 64: Réduction de émissions de poussière
Filtre à manches

## Slide 65: Réduction de HCl et SO2 Chaux hydratée ou bicarbonate de soude
La chaux hydratée (chaux éteinte) est capable de réagir avec les espèces gazeuses acides présentes dans les fumées pour former des sels solides:
Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O Ca(OH)2 + SO2 + 0.5O2 → CaSO4 + H2O Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O
Ou
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
2 NaHCO3 + SO2 + 1/2 O2 → Na2SO4 + 2 CO2 + H2O

## Slide 66: Réduction du CO, COV, HAP
Utilisation d’un lit fluidisé pour la combustion de la biomasse
Adaptation ce de la quantité d’oxygène durant la combustion
Homogénéité du mélange combustible – comburant
Obligation d’atteindre une température de 850°C avant injection du bois

## Slide 67: Réduction des NOx
Par injection d’Urée ou d’ammoniac

## Slide 68: Réduction des dioxines, furanes et métaux lourds Par injection de charbon actif

## Slide 69: Emissions versus Immissions
Emissions: concentration des polluants dans les gaz en sortie de cheminée.
calculables et mesurables plus facilement
Unité de mesure: concentration (mg/Nm³, %) des gaz à la cheminée
Immissions: retombées dans l’environnement (sous forme solide ou gazeuse)
Nécessite une modélisation pour les évaluer et des moyens de mesures par échantillon pour le vérifier.
Unités de mesure: concentration dans l’air ambiant ou poids des retombées solides par unité de surface

## Slide 70: Modélisation des immissions Données principales: Valeurs d’émissions: débit et concentration des gaz à la cheminée Vitesse de sortie des gaz Hauteur de la cheminée Vitesse des vents dominants

## Slide 71: Valeurs limites et valeurs guides applicables à l’émission et à l’immission
Emissions
Immissions

## Slide 72: Cartes NO2 et PM10 ISSEP

## Slide 73: Valeurs d’immissions mesurées actuellement
Station de mesure de l’ISSEP à Corroy-le-Grand (3,2 km à l’est du site)
Mesures Valeurs limites (RW ou OMS)
NO2: 18 µg/m³ annuel – 45 µg/m³ horaire 40 µg/m³ - 200 µg/m³
SO2: 1 µg/m³ annuel 20 µg/m³
CO : 0,19 mg/m³ (horaire) 10 µg/m³
PM10: 17 µg/m³ 40 µg/m³
PM 2,5: 11 µg/m³ 10 (OMS) - 20 (RW)
COV: Benzène: 0,5 µg/m³ 5 µg/m³
Toluène: 0,74 µg/m³
HAP: Benzo(a)pyrène: 0,10 ng/m³ 1 ng/m³
HAP (total): 12 ng/m³

## Slide 79
Qualité de la combustion
Bon fonctionnement du filtre à manches
Injection de bicarbonate/chaux hydratée
Injection d’urée
Injection de charbon actif
Moyens de contrôle
Mesures
en continu
Boucle de régulation sur l’injection des additifs
Mesures
Ponctuelles
Additif injecté constamment sans boucle de régulation
Moyens d’abattement des polluants

## Slide 80: Constats et points de vigilance
Constat
  Moyens mis en place efficaces pour la réduction de polluants
  Immissions en deçà des valeurs préconisées par l’AWAC et OMS sur la santé
Echantillonnage du bois B:
  Représentativité
  Traçabilité
  Actions en cas de dérives
Contrôles émissions en continu:
  Communication des valeurs
  Programme de maintenance du filtre
Contrôles émissions ponctuelles:
  Calendrier
  Rapport comprenant les conditions de fonctionnement (injection de charbon actif et analyse du bois utilisé durant le pélèvement) et les valeurs mesurées par l’instrumentation en place (calibrage)
  Quantité de charbon actif injectées annuellement
Contrôle immissions:
  Choix de la position des capteurs (point particulier des PM2,5 et de la proximité de l’autoroute)
  Résultats des mesures des stations de contrôle
Autres mesures et rapport (bruit, rejet eau, traitement déchets solides)
Système de management de l’environnement (SME) à réaliser par l’exploitant (condition du permis)
  Présentation des points principaux

## Slide 82: QUESTIONS ?